ICS 03.100.01

CCS A 10

GH

中华人民共和国供销行业标准

GH/T XXXXX—XXXX

智慧农贸市场运营管理规范

Specification for operations management of intelligent markets of agricultural products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华全国供销合作总社   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总体要求	2

5　智能化设施设备	2

6　信息化管理系统	3

7　运营管理	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》 的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华全国供销合作总社提出并归口。

本文件起草单位：重庆市农产品（集团）有限公司、重庆供销生鲜连锁有限公司。

本文件主要起草人：陈永俊、肖明、李科、张爱英、彭灏、刘泉、吴越。

智慧农贸市场运营管理规范

范围

本文件规定了智慧农贸市场运营管理的总体要求、智能化设施设备、信息化管理系统、运营管理等要求。

本文件适用于智慧农贸市场的运营管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20271 信息安全技术  信息系统通用安全技术要求

GB/T 21720 农贸市场管理技术规范

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30642 食品抽样检验通用导则

GB/T 35873 农产品市场信息采集与质量控制规范

GB/T 50526 公共广播系统工程技术规范

SB/T 11124 肉类蔬菜流通追溯零售电子秤通用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

农贸市场 markets of agricultural products

市场 markets

以食用农产品现货零售交易为主,为买卖双方提供经常性的、公开的、配套设施较齐全的、固定的交易服务场所。

包括菜市场、市集等经营食用农产品的零售场所。

[来源：GB/T 21720-2022，3.1]

智慧农贸市场 smart farmer’mar ket

具有较完备的软硬件基础设施，运用物联网、云计算、大数据等信息技术，采集、分析、整合商品、消费者、经营户、市场等各方信息，通过“互联网+”实现智慧运营管理，达到信息实时化、可视化以及智慧预警分析、信息发布等功能的农贸市场。

智能电子秤 intelligent traceable electronic scale

集商品称重、移动支付、票据打印、数据管理等功能于一体的电子秤。

溯源码  traceability code

满足唯一性和随机性检测要求,按照一定规则编制并能够用于标识与唯一识别物品(产品、票证等)对象，以实现溯源的数字和字符编码。

总体要求

智慧农贸市场宜建立市场综合管理、监督等信息化系统，实现对市场进行综合监管功能。

智慧农贸市场应完善市场信息化配套硬件设施，包括但不限于智能衡器、智能检测设备、公示显示屏等。

智慧农贸市场应及时、自动获取并上传本市场的商品及其进货、交易等各方面状态信息，并以信息资源为支撑，实现消费者随时可查所购商品的溯源信息。

智慧农贸市场应结合消费者与经营户之间交易的实际需要，实现消费者便捷和个性化购物、经营户交易信息智能化管理，推动线下线上等多种形式交易。

智慧农贸市场应主动采集本市场内外环境等各方面状态信息，通过人工智能算法，实现智慧农贸市场内外环境卫生、安防、健康等的监控与报警。

智慧农贸市场应综合分析消费者需求与服务资源信息，为消费者提供全过程、全方位、主动式、人性化服务。

智能化设施设备

移动网络

智慧农贸市场应具备无线通信信号或移动通信信号覆盖，满足手机、掌上电脑或其他便携式网络设备的使用。

智慧农贸市场的移动网络应能满足智慧化设施设备的信息交换与传输。

智能电子秤

智慧农贸市场应为每个经营户配备符合SB/T 11124要求的智能电子秤，包括但不限于以下功能：

——交易明细显示（重量、单价、总价）；

——溯源码票据打印；

——交易数据采集。

信息设备

信息显示屏

应在智慧农贸市场内设置不少于2块信息显示屏，主要用于发布包括但不限于以下信息：

- 检测信息，如农副产品的检测信息(样品名称、检测项目、检测结果等)；

- 价格信息，如农副产品的当日价格信息、日环比、价格趋势；

- 交易信息，如该市场的当日客流量、交易额、交易额趋势等；

- 市场信息，如该市场的楼层平面图等。

信息查询设备

应在智慧农贸市场内配备信息查询设备，主要提供包括但不限于以下自助查询服务:

- 信息类，市场介绍、市场荣誉、市场管理人员、信用评价结果、管理制度；

- 交易类，经营户及摊位证照、商品检测公示、价格公示、商品溯源；

- 互动类，咨询结果、评价反馈、建议与投诉回复。

摊位显示设备

智慧农贸市场应在经营户摊位统一设置电子显示屏或具备电子显示功能的双屏智能电子秤，显示包括但不限于下列信息：

- 摊位号；

- 经营户信息；

- 营业执照；

- 食品经营许可证；

- 交易明细（重量、单价、总价）；

- 支付方式。

信息化管理系统

信息查询功能

智慧农贸市场应建立信息查询系统，配置电子显示屏及应用程序,提供信用、检测、溯源等信息查询服务。

交易采集功能

智慧农贸市场通过智能电子秤实时自动收集商品交易信息。

智慧农贸市场通过智能电子秤实现交易数据上传，并具备查询、统计、分析功能，可为各类业务提供统计报表、分析报表和预测报表。

检测数据采集功能

智慧农贸市场应具备检验检测数据查询、统计，实现商品合格率进行统计分析的功能。

客流数据采集功能

智慧农贸市场应具备通过客流采集器，实现客流量查询、统计、分析的功能。

信息发布功能

智慧农贸市场应建立信息公示系统，公示市场指导价格、检验检测信息、经营户亮证经营等信息。

信息公示系统支持实现系统采集的数据，自动关联在指定显示屏和移动客户端实时发布。

质量溯源功能

智慧农贸市场应建立信息化溯源管理系统，宜接入当地行政主管部门溯源信息管理系统。

消费者凭票据条码应能在操作屏上查询溯源到经营户、经营商品进货上家质量情况的溯源系统。

消费评价功能

智慧农贸市场的信息化管理系统具备消费者对经营户、市场管理方进行点评和投诉等功能，并通过摊位显示屏和触摸显示屏进行显示。

运营管理

人员配置

智慧农贸市场应配备技术人员负责智慧化的运营管理。

技术人员职责包括但不限于：

- 对经营户进行软硬件应用培训；

- 确保市场Wi-Fi网络、移动网络通畅；确保市场监控设备、摊位屏及智能电子秤等智慧感知设备的数据传输通畅稳定；

- 市场基本数据信息的录入、修改；

- 每日数据信息的采集、整理、分析、上传等；

- 对软硬件进行调整、修正，及时消除隐患，保障业务系统可靠运行；

- 定期对重要数据进行备份、管理和保密。

商品质量管理

智慧农贸市场应按照GB/T 30642要求，对在售产品进行抽检，建立质量管理台账，抽检结果及时上传信息化管理系统，并在信息设备上进行公示。

食品溯源管理

经营户应建立在销产品的进货信息台账，并上传到信息化管理系统。

每笔交易均应打印凭证，方便消费者扫描二维码或条形码溯源购买商品信息。

经营户管理

智慧农贸市场按照GB/T 21720要求，通过信息化管理系统管理经营主体台账信息，系统录入内容包括经营户信息（姓名、身份证号、摊位号）、营业执照、租赁合同等。

对经营户的主体资格、商品准入、经营行为、消费投诉等方面进行考核管理，并按照计量、卫生秩序、物业管理、消防安全、市场准入、商品质量和食品安全等日常管理要求设定评价指标。

经营户应使用摊位显示屏，显示营业执照、食品经营许可证、从业人员健康证、产品信息等相关证照，并支持电子支付功能。

经营户应按规定要求正确使用智能电子秤，保证计量准确，及时上传、发布相关商品进货渠道、质量、价格信息。

交易服务管理

智慧农贸市场应运用信息化管理系统对交易过程的重要节点进行管理，包括但不限于以下内容：

- 按合同要求向经营户提供优质服务，包括但不限于网络技术维护、智能电子秤计量周期检定，经营档案数字化管理等；

- 实时查看回放监控画面，实时掌握市场经营情况；

- 实时查看消防监控记录，及时制止占道经营、非法停车等行为；

- 及时收集评价系统中的消费者点评和投诉，督促经营户对经营过程中的问题限期整改；

- 通过智能化设备实时采集并分析各项数据，为智慧农贸市场的经营管理提供依据；

- 定期对智能电子秤进行巡检。

_________________________________